Российский Союз Поставщиков Металлопроката

Группа фирм «ПРОФИЛЬ»

телефон: +7 (495)  707-4-707 (15 каналов)                http://www.profilgroup.ru              E-Mail: pochta@profilgroup.ru

Сравнительные характеристики шпунтов и их отпускная цена на 29 мая 2009 г.

| Название шпунта | Тип шпунта и замка | Основные размеры профиля, b, h, t1, t2 (мм) | Класс проч-ности стали | Момент инерции Iy, см4/м | Упругий момент сопротив-ления Wx, см3 /м | Несущая способ-ность стены, кНм/м, * | Вес 1 м2, кг | Цена ** за тонну, руб (с НДС) | Цена ** 1 м2, руб (с НДС) | С чем сравни-ваем | Экономия стоимости, % | Экономия веса, % | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л4 |  | 400/410/14,8/9,5 | 235 | 39 600 | 2 200 | 517 | 190 | 43 000 | 8 170 | - | - | - |  |
| PU R 14 |  | 675/400/11/8 | 355 | 28 000 | 1 400 | 497 | 104,5 | 63 000 | 6 584 | Л4 | 19,4 | 45,0 | Под заказ 1,5-3 мес. Предоплата |
| AU-14 |  | 750/408/10/8,3 | 430 | 28 680 | 1 410 | 606 | 103,8 | 63 000 | 6 539 | Л4 | 20,0 | 45,4 | Под заказ 1,5-3 мес. . Предоплата |
| PZC-18 |  | 632/387,3/9,5/9,5 | 355 | 34 890 | 1 800 | 639 | 118,2 | 55 000 | 6 501 | Л4/ Л5 | 20,4 / 30,0 | 37,8/ 50,3 | На складе 886 тн |
| Л5 |  | 425/392/21/11 | 235 | 50 943 | 2 962 | 696 | 238 | 39 000 | 9 282 | - | - | - |  |
| NI-XZ90 |  | 635/359/9/9 | 430 | 29 700 | 1 700 | 731 | 113,6 | 50 000 | 5 680 | Л5 | 38,8 | 52,3 | На складе 324 тн |
| AU-18 |  | 750/441/10,5/9,1 | 430 | 39 300 | 1 780 | 765 | 118 | 63 500 | 7 493 | Л5 | 19,3 | 50,4 | Под заказ 1,5-3 мес. Предоплата | - | - | - | В февр на складе 700 тн |
| SP-IIIw |  | 600/360/13,4/13,4 | 390 | 32 400 | 1 800 | 702 | 136 | 45 000 | 6 120 | Л5 | 34,1 | 42,9 | Под заказ 1,5-3 мес. Цена в Находке. Предоплата |
| AZ-18-700 *** Спаренный, завальцованый |  | 700/420/9/9 | 430 | 37 800 | 1 800 | 774 | 109 | 65 000 | 7 085 | Л5 | 23,7 | 54,2 | На складе 401 тн |
| AZ-19-700 Спаренный, завальцованый |  | 700/420/9,5/9,5 | 430 | 39 380 | 1 870 | 807 | 114 | 63 500 | 7 239 | Л5 / Л5УМ | 22,0 / 16,4 | 52,1/ 50,0 | Под заказ 1,5-3 мес. Предоплата |
| AZ-20-700 *** Спаренный, завальцованый |  | 700/421/10/10 | 430 | 40 960 | 1 945 | 836 | 119 | 65 000 | 7 735 | Л5 / Л5УМ | 16,7 / 10,7 | 50,0/ 47,8 | На складе 799 тн |
| NI-XZ100 |  | 635/360/10/10 | 430 | 33 000 | 1 880 | 808 | 126,1 | 50 000 | 6 305 | Л5 / Л5УМ | 32,1 / 27,2 | 47,0/ 44,7 | На складе 137 тн |
| Продолжение на обороте. | Стр. 1 |
| Сравнительные характеристики шпунтов и их отпускная цена на 29 мая 2009 г. |
| Название шпунта | Тип шпунта и замка | Основные размеры профиля, b, h, t1, t2 (мм) | Класс проч-ности стали | Момент инерции Iy, см4/м | Упругий момент сопротив-ления Wx, см3 /м | Несущая способ-ность стены, кНм/м, * | Вес 1 м2, кг | Цена ** за тонну, руб (с НДС) | Цена ** 1 м2, руб (с НДС) | С чем сравни-ваем | Экономия стоимости, % | Экономия веса, % | Срок поставки |
| Л5УМ 12м с остатком |  | 500/470/23/11 | 255 | 76 437 | 3 555 | 906 | 228 | 38 000 | 8 664 | - | - | - | На складе 430 тн |
| Л5УМ 12м с остатком |  | 500/470/23/11 | 255 | 76 437 | 3 555 | 906 | 228 | 34 000 | 7 752 | - | - | - | FCA НТМК ежемесячно под заказ |
| AU-21 |  | 708/448,6/14,2/12,3 | 430 | 46 180 | 2 075 | 892 | 133 | 63 000 | 8 379 | Л5УМ | 10,5 | 41,7 | В Моск. Обл. 70 тн |
| AU-21 |  | 750/445/12,5/10,3 | 430 | 46 180 | 2 075 | 892 | 133 | 48 000 | 6 384 | Л5УМ | 26,3 | 41,7 | б/у 200 тн длиной 7-11,7 м Моск. обл. |
| SP-Vm |  | 750/445/12,5/10,3 | 390 | 40 290 | 2 310 | 901 | 172 | 45 000 | 7 740 | Л5УМ | 10,7 | 24,6 | Под заказ 1,5 мес. Цена в Находке. Предоплата |

b – расстояние между серединами замков одного шпунта;

h – ширина шпунтовой стены;

t1 – толщина донышка;

t2 – толщина бокового фланца шпунта.

Господа! При расчете экономии (в рублях) НЕ учтена дополнительная экономия при использовании импортных шпунтов, связанная: со скоростью погружения; с отсутствием стоимости перевозки сэкономленного металла; гарантированной возможностью многократного (до 30 раз) использования; уменьшением фильтрации; отсутствием отходов, связанных с немерностью; отсутствием отходов, связанных с разрывом замка; отсутствием необходимости в пробивке монтажного отверстия….  На складе все шпунты (кроме отечественных) МЕРНЫЕ, длиной 12 м. Шпунты иной длины поставляются только под заказ.

* - Данный подбор шпунтов осуществлен по формальному параметру – несущей способности стены, который является интегральной оценкой двух параметров:  момента сопротивления и минимального предела текучести.

** - Цена рассчитана на условиях франко-склад в Ивантеевке МО.  Для прямых поставок  - Цена договорная.

*** - Шпунт типа AZ 18-700 и AZ 20-700 на складе в спаренном и завальцованом в заводских условиях виде.

| Продолжение. Начало на обороте. | Стр. 2 |
| --- | --- |