Российский Союз Поставщиков Металлопроката

Группа фирм «ПРОФИЛЬ»

телефон: (495)707-4-707 (15 каналов) http://www.profilgroup.ru, pochta@profilgroup.ru

Сравнительные характеристики шпунтов пр-ва Чехия с отечественными шпунтами

| Назва-ние шпунта | Тип шпунта и замка | Основные размеры профиля, b, h, t1, t2 (мм) | Класс проч-ности стали | Момент инерции Iy, см4/м | Упругий момент сопротив-ления Wx, см3 /м | Несущая способ-ность стены, кНм/м, * | Вес 1 м2, кг | С чем сравни-ваем | Экономия веса % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VL 503 |  | 400/340/9,7/8,4 | 355 | 21 191 | 1 250 | 444 | 117,3 | О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е А Н А Л О Г И | О Т С У Т С Т В У Ю Т |
| VL 503K |  | 500/340/10/9 | 355 | 22 054 | 1 300 | 462 | 122,8 |  |  |
| VL 503Z |  | 500/340/10/10 | 355 | 22 719 | 1 336 | 474 | 130,6 |  |  |
| VL 601 |  | 600/310/7,5/6,4 | 270 | 11496 | 742 | 200 | 77,2 |  |  |
| VL 602L |  | 600/310/8/7,2 | 355 | 12 404 | 800 | 284 | 85,4 |  |  |
| VL 602 |  | 600/310/8,2/8 | 355 | 13 075 | 845 | 300 | 90,5 |  |  |
| VL 603A |  | 600/310/9,2/8 | 355 | 17 381 | 1 121 | 398 | 102,5 |  |  |
| VL 603 |  | 600/310/9,7/8,4 | 355 | 18 251 | 1 180 | 419 | 108 |  |  |
| VL 603K |  | 600/310/10/9 | 355 | 18 900 | 1 220 | 433 | 113,5 |  |  |
| VL 603Z |  | 600/310/10/10 | 355 | 19 584 | 1 265 | 449 | 119,7 |  |  |
| Л4 |  | 400/410/14,8/11 | 235 | 39 600 | 2 200 | 517 | 190 |  |  |
| III n |  | 400/290/13/9 | 355 | 23 200 | 1 600 | 568 | 155,5 | Л4 | 18,2 |
| VL 603Z11 |  | 600/310/11/11 | 355 | 21 489 | 1 386 | 492 | 134 | Л4 | 29,5 |
| VL 604 |  | 600/380/10,5/9 | 355 | 30 726 | 1 620 | 575 | 123,5 | Л4 | 35,0 |
| Л5 |  | 425/392/21/11 | 235 | 50 943 | 2 962 | 696 | 238 | - | - |
| VL 605A |  | 600/410/11/9 | 355 | 37065 | 1 808 | 642 | 128,1 | Л4/ Л5 | 32,6 / 46,2 |
| VL 605 |  | 600/410/12,8/9 | 355 | 41127 | 2 006 | 712 | 137,3 | Л5 | 42,3 |
| VL 605K |  | 600/410/12,2/10 | 355 | 41008 | 2 000 | 710 | 140,9 | Л5 | 40,8 |
| VL 605Е |  | 600/380/12,5/9 | 355 | 34850 | 1 834 | 651 | 134 | Л4/ Л5 | 29,.5/ 43,7 |
| VL 606A |  | 600/420/14/9 | 355 | 46217 | 2 200 | 781 | 143,7 | Л5 | 39,6 |
| Л5УМ 12м с остатком |  | 500/470/23/11 | 255 | 76 437 | 3 555 | 906 | 228 | - | - |
| VL 606 |  | 600/420/16,5/9,2 | 270 | 52631 | 2 506 | 677 | 158 | Л5 | 33,6 |

b – расстояние между серединами замков одного шпунта;

h – ширина шпунтовой стены;

t1 – толщина донышка;

t2 – толщина боковых граней шпунта.

- Цена договорная.

Отгрузка в течение месяца с момента оплаты